Załącznik nr 1

Wymiana zastawek do komór przelewowych przy przelewach burzowych oraz wymiana rurociągów odprowadzających ścieki 
z przelewów do odbiornika – opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa obiektu:

Przelewy burzowe zabudowane na kolektorze KS I:

- ul. Legionów,

- ul. Dojazdowa,

- ul. Zacisze,

- ul. Zielona

- Lokalizacja obiektu:

Przelewy burzowe w Czechowicach- Dziedzicach zlokalizowane przy 
ul. Legionów, Dojazdowa, Zacisze, Zielona.

- Zakres prac:

- Wymiana uszkodzonych zastawek (zasuw) na przelewach burzowych na rurociągach doprowadzających ścieki z przelewu do kolektora KS I. Średnice wewnętrzne rurociągów wynoszą:

  - DN 300- 1 szt.

  - DN 370- 2 szt.

  - DN 500- 1 szt.

  - DN 650- 1 szt.

- Wymiana podmytych rurociągów odprowadzających ścieki z przelewów burzowych do odbiornika:

- DN 500- 34 m,

- DN 600-15 m,

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do dokumentacji przetargowej.

- Zakres prac dodatkowych:

- Zablokowanie dopływu ścieków oraz przepompowywanie ścieków na czas prowadzenia robót (dot. pkt. III. 1.)

- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, w tym zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopów.

- Dodatkowe wymagania

- Wymagania dla zasuw:

  - typ zasuw-  zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej,

  - zastosowanie- ścieki surowe,

  - maksymalne ciśnienie robocze- min. 0,6 MPa,

  - trzpień zasuwy- nierdzewny,

  - nóż zasuwy- stal nierdzewna

  - korpus zasuwy-  monolityczny wykonany z żeliwa,

  - uszczelka- guma,

  - wyposażenie dodatkowe- skrzynka zasuwowa oraz przedłużenie (obudowa) wyprowadzone do rzędnej terenu.

Zasuwy należy zabudować bezpośrednio przy komorze przelewowej. Bezpośrednio przy zasuwie należy umieścić słupek z tabliczką znamionową.

- Wymagania dla rurociągów:

Rurociągi wykonać z rur kielichowych litych PVC SN 8 SDR 34. Trasa oraz spadek wymienianych rurociągów powinny zostać niezmienione. Rury należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 0,2 m. Ułożone rurociągi należy zasypać piaskiem na wysokość min. 0,2 m powyżej góry rury. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym pozbawionym materiałów, które mogą uszkodzić rurociąg. Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę należy zagęścić.

- Udzielony okres gwarancji na wykonaną usługę- min. 36 miesięcy.

- Informacje dodatkowe:

- Termin realizacji zlecenia – do 24 czerwca 2011 r.

- Przed złożeniem oferty należy  bezwzględnie dokonać wizji w terenie w obecności Zamawiającego w celu wykonania własnych pomiarów średnic rurociągów pod zabudowę zasuw oraz długości rurociągów przeznaczonych do wymiany.